Объявление

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» Управления здравоохранения ВК областного акимата, расположенное по адресу: ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 37, объявляет о проведении тендера «Приобретение медицинских изделий», по следующим лотам:

| № Лота | Наименование лота | Техническая спецификация (краткое описание) | Ед изм. | Кол-во | Цена | Выделенная сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект стерильный операционный одноразовый (для кесарево сечения) | Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего нетканого материала СМС 40 плотности, с карманами и накидным верхом – 1 шт. Простыня большая операционная 160×190 см изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего нетканого материала СМС 40 плотности – 1 шт. Простыня большая операционная 120×160 см изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего нетканого материала СМС 40 плотности – 1 шт. Простыня большая операционная размером 160×250 см для кесарева сечения изготовлена из трехслойного нетканого полотна СМС, плотностью 40 гр/м2, с отверстием, инцизной пленкой и карманом для сбора и отвода жидкости Материал имеет отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей, обладает хорошей воздухопроницаемостью, непрозрачный, мягкий на ощупь и не раздражает кожные покровы – 1 шт. Салфетка хирургическая 21×23 см, имеет высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью. Изготовлена из нетканого материала спанлейс плотностью 60 г/м2 - 4 шт. Операционная лента 5×50 см - адгезивная фиксирующая лента на нетканой основе – 2 шт. Салфетка марлевая 10×10 см не менее 8 слоев – 10 шт. Стерильно. Метод стерилизации газовый: этиленоксидом или радиацией. В единой упаковке | шт | 2 500 | 7650,00 | 19125000 |
| 2 | Комплект одежды и белья одноразовый стерильный | Халат хирургический XL длиной 140 см, изготовлен из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 40 плотности горловина на завязке, с одним поясом, рукава на резинке. Удобный, «дышащий». Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных малоинвазивных и кратковременных операций и процедур за счет специального кроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи.– 1 шт. Шапочка – пилотка одноразовая, изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 40 плотности. Состоит из стенки и донышка, имеет завязки (по нижнему срезу), регулирующие размер шапочки на затылке. Высота колпака не менее 16 см, длина завязок не более 22 см. – 1 шт. Бахилы высокие изготовлены из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 25 плотности. Высота бахил не менее 40 см, длина стопы не менее 38 см, длина завязок не менее 50 см - 1 пара. Фартук хирургический одноразовый, изготовлен из прозрачной полиэтиленовой пленки толщиной 15 мкм. Фартук цельнокроеный с двумя завязками – 1 шт. Маска трехслойная медицинская на резинках изготовлена из двух слоев нетканого полотна типа СС (спанбонд) и одного слоя нетканого материала типа СМС, который содержит мельтблаун (фильтрующий элемент). Имеет гибкий носовой фиксатор в верхней части маски. По краям маски вставлены две круглые эластичные резинки для удобства фиксации на лице. Размер маски: 180х90 мм (± 5 мм) – 1 шт. Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. | шт | 15 000 | 1 300,00 | 19500000 |
| 3 | Халат | хирургический длина 110 не стерильный смс 25 | шт | 20 000 | 620,00 | 12400000 |
| 4 | Марля | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная в кусках, размеры в ассортименте: 5м*90; 10м*90см; 20м*90см; 50м“90см; 100м“90см; 500м*90см; 1000м*90см. Изготовлена из 100% хлопчатобумажной нити, нестерильная Ширина: 90см I 1,5см Поверхностная плотность 36,0 z 2,0 г/м2; Разрывная нагрузка полоски (основа) не менее 78,0 (8,0) Н (кгс); Смачиваемость — не более 10 секунд; Капиллярность — не менее 10 см/час | м | 60 000 | 200,00 | 12000000 |
| 5 | Комплект акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный / Комплект акушерский из нетканого полотна одноразовый | Впитывающая подстилка 60×60 см, влагонепроницаемая из многослойного влаговпитывающего полотна. Покровный слой из гидрофильного нетканого материала, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или натканного материала, сорбционный слой из распушенной (флафф) целлюлозы с добавлением порошкообразногосупераборбента, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или нетканого материала, защитный слой из водонепроницаемой тисненой полиэтиленовой пленки – 1 шт. Простыня 80×140 см изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 25 плотности – 1 шт. Пеленка 70×80 см изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 25 плотности – 1 шт. Рубашка для роженицы изготовлена из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 25 плотности, с коротким рукавом, без застежки – 1 шт. Бахилы высокие изготовлены из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 25 плотности. Высота бахил не менее 40 см, длина стопы не менее 38 см, длина завязок не менее 50 см - 1 пара. Шапочка клип - берет изготовлена из гипоаллергенного, безворслваго, воздухопроницаемого нетканого материала плотностью 15 г/м кв. Имеет универсальный размер - 1 шт Салфетка бумажная 20×20 см впитывающая из бумажного полотна. Имеет высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью – 3 шт. Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом или радиацией. | шт | 6000 | 1200,00 | 7200000 |
| 6 | Комплект стерильный операционный для лапороскопии | Простыня большая 180*320 см (пл.40) с отверстием 25*30 см , с липким краем, с операционной пленкой, с вставкой 50*60 см (пл95) с 2 карманами 66*30 см (т.90) Простыня большая 160*190 см (пл40) Чехол хир. На инструментальный столик 80*140 см с вставкой (Майо) Салфетка хирургическая 25*25 см (спанлейс пл60 ) Операционная лента 10*50 см Марлевая салфетка 10*10 – 5 шт | шт | 700 | 6 500,00 | 4550000 |
| 7 | Термографическая пленка | 35*43 мм(Термографическая пленка для сухой печати с высокой оптической плотностью и высоким контрастом. Применяется для получения диагностических изображений высокого качества.) | уп | 60 | 140000 | 8400000 |
| 8 | Спинальная игла «ПенсилПойнт» в комплекте с интродьюсером. (27G - длина 90 мм) | 27G, тип наконечника «ПенсилПойнт», модификация Уайтэкр, наружный диаметр 0,40мм, длина рабочей части не менее 90мм, угол заточки наконечника 29+20, внутренний диаметр иглы не менее 0,28мм и не более 0,30мм с химической полировкой внутреннего канала, для обеспечения быстрого появления обратного тока ликвора во время пункции (скорость прохождения тестового раствора не менее 22мм/с D/M) и низкого сопротивления при введении местного анестетика. Расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20мм, с целью обеспечения большей прочности острия иглы и предотвращения его деформации при случайном контакте с костью, длина бокового отверстия (по внутренним краям) не более 0.60мм для предотвращения одновременного введения анестетика как в субарахноидальное, так и в эпидуральное пространства и развития частичного блока. Толщина иглы под краем бокового отверстия не менее 0.30мм для сохранения жесткости иглы, предотвращения случайного захвата и переноса тканей в субарахноидальное пространство, предотвращения разрыва волокон твердой мозговой оболочки краями отверстия. Павильон иглы прозрачный, с призмой для ранней идентификации спинальной жидкости. Цветовая кодировка мандрена иглы – серый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9мм, длина рабочей части 37мм, павильон интродьюсера соответствует основанию спинальной иглы, увеличивая ее эффективную длину. Защитные пластиковые трубки, покрывающие металлические части иглы и интродьюсера, для безопасной утилизации. Стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. Игла спинальная с интродьюсером предназначена для выполнения пункции субарахноидального пространства для проведения спинальной анестезии или с диагностической целью. Данное изделие представляет собой полую металлическую трубку со специальным наконечником с одной стороны, пластиковым павильоном – с другой, и мандреном, установленным внутри иглы. Наконечник иглы имеет специальную заточку для атравматичного прохождения через ткани «ПенсилПойнт» - форма заточенного карандаша с боковым отверстием, модификация Уайтэкра, обеспечивает ощущение дурального щелчка, идентификацию тканевых структур. Павильон иглы – прозрачный, позволяющий определить поступление ликвора при пункции. Имеет стандартный разъем «Луер-Лок» для соединения со шприцем. Мандрен представляет собой металлический стержень, заполняющий внутренний просвет иглы. Мандрен препятствует попаданию инородных частиц в просвет иглы во время пункции и возможному их переносу в спинномозговой канал. После удачного выполнения спинномозговой пункции, т.е. нахождении наконечника иглы в субарахноидальном пространстве, мандрен извлекается. | шт | 2500 | 6950 | 17375000 |
| 9 | Малый набор для продленной эпидуральной анестезии с фильтром | В состав набора входит: эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3см, далее каждый 1см. Съемные крылья. Наличие на крыльях полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый мандрен, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть. Эпидуральный катетер 20G для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15мм, 11мм, 7мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45мм, длина 915мм, жесткость материала 60ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл. Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Луера типа male. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный, используемый объем 10мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15мм; диаметр наконечника поршня 14,99мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления». Цвет шприца синий.Эпидуральный фильтр с диаметром пор 0,2мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa D/M; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Луера, с одной стороны тип male с другой female с возможностью дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов.Фиксатор-липучка одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента. Наклейка для фиксации эпидурального катетера прямоугольная 55х64мм общей максимальной высотой 2.7мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой c указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко диаметром 12мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом для катетера. Коннектор эпидурального катетера, тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Луера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Луера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающийся защитный колпачок. Высота 7мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. | набор | 2000 | 12200 | 24400000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 124950000 |

Выделенная сумма для закупки составляет 124 950 000,00 (сто двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын. Полный перечень закупаемых товаров, их количество, условия поставки и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Требуемый срок поставки: с момента подписания договора не позднее 3 календарных дней с момента получения заявки от заказчика.

Место поставки: г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 37.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, предоставившие тендерную заявку в соответствии с пп. 130-27 – 130-30 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила №375).

Пакет тендерной документации можно скачать с сайта http://cmr.kz/.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13 ч. 45 мин. «24» февраля 2023 г. Конверты с тендерными заявками подаются по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 37, отдел государственных закупок.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 14:00 ч. «24» февраля 2023 г. по следующему адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 37, отдел государственных закупок.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232)755884.

Возможность и порядок отзыва тендерной заявки определяется п.130-33 Правил №375. Срок действия тендерной заявки определяется «45 календарных дней», исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок».

Порядок разъяснений положений тендерной документации, процедура (порядок) рассмотрения тендерных заявок, условия предоставления потенциальным поставщикам - отечественным товаропроизводителям поддержки, условия внесения, форма, объем и способ гарантийного обеспечения договора, определяются Правилами №375 и положениями тендерной документации.